## Slide 1
CITY SMART OPERATION
城市级停车充电运营智能化
建设
“要点”
设备直连
统一计费
运营闭环
城市
充
停
路
费
管

## Slide 2
CONTENTS
汇报目录
围绕“充电、停车场、道路停车、运营管理”四个层面展开。
02
04
四大建设主题
FROM DEVICE TO OPERATION
01
充电设施与运营闭环
03—07
02
停车场设备、网络与计费
08—10
03
道路停车建设与运营
11—14
04
日常管理与建设总结
15
城市级停车充电运营智能化建设“防坑”指南

## Slide 3
CHAPTER 01 / 建设总原则
先确定运营模式，
再采购设备
智能化建设不是简单采购更多硬件，而是围绕业务模式建立 “设备可替换、数
据可掌握、规则可调整、运营可追踪”的长期能力。
设备
可替换
计费
可调整
过程
可追踪
数据
可掌握

## Slide 4
CHARGING ACCESS
充电桩对接方式选择
对接方式将直接影响后期费用、数据控制权和设备替换能力。
04
厂
方式一
厂家平台对接
充电桩
→
厂家平台
→
运营平台
充电桩先接入厂家平台
接口通常只适用于该厂家设备
可能产生接口费、平台服务费
容易形成设备与平台双重绑定
直
方式二 · 优先建议
充电桩设备直连
多品牌充电桩
→
主流设备协议
→
运营平台
充电桩直接接入运营平台
可适配多家充电桩设备
运营商直接掌握设备与订单数据
降低设备替换与扩容难度
注意：
应明确协议开放、数据归属、接口文档和后续服务费用。
建议优先采用
充电桩设备直连
方式。
01 充电设施与运营闭环

## Slide 5
OPERATION LOOP
设备只是入口，运营闭环才是结果
识别、控制、订单、收费和异常处理必须形成统一联动。
05
统一平台
车辆与车位识别
地锁与道闸控制
订单与费用结算
异常处理与追踪
数
数据直接掌握
设备状态、充电订单、停车订单和支付结果进入同一数据体系。
联
业务自动联动
根据车辆、充电状态和收费规则自动控制设备，不依赖人工判断。
替
设备可替换
通过统一接口和协议减少对单一厂家的长期依赖。
01 充电设施与运营闭环

## Slide 6
PARKING OCCUPANCY
充电车位防占用
06
需要解决的问题
占
非充电车辆占用充电车位
超
充电完成后长时间不驶离
误
车位状态不准，到场后无法使用
可选择的设备
锁
普通地锁
沉
下沉地锁
闸
车位道闸
识
车位车牌识别相机
关键：
提前设计车辆识别、设备控制、充电判断和异常处理流程。
1
车辆识别
→
2
设备控制
→
3
充电判断
→
4
费用联动
→
5
异常处理
01 充电设施与运营闭环

## Slide 7
OVERTIME FEE
充电完成后的超时占用费
账单生成不等于费用收取，必须先设计可靠的收费入口。
07
账
方式一
充电账户支付
从车主充电账户余额中扣除
通过签约支付方式自动扣除
适合具有成熟账户体系的平台
出
方式二
停车场出口合并支付
停车费、充电费、占用费统一结算
车辆完成缴费后才能驶离停车场
形成更加可靠的收费约束
⏱
免费缓冲期
¥
收费标准
⇧
单日上限
!
余额不足处理
↩
申诉与退款
防坑提示：
没有可靠收费入口，占用费只能形成账单，无法真正约束车辆及时离开。
01 充电设施与运营闭环

## Slide 8
EQUIPMENT STANDARD
停车场设备统一化和标准化
控制品牌、型号和接口数量，降低长期运维复杂度。
08
◉
车牌识别相机
╱
道闸
▣
显示屏
▶
视频监控
◖
对讲设备
⌁
网络设备
1
尽量统一设备技术标准和接口标准
2
控制设备种类，避免每个停车场采用不同方案
3
优先采用设备直连，减少厂家平台依赖
风险：
厂家平台对接可能产生接口费、平台服务费，并形成单一厂家绑定。
接口对接
品牌越多，适配工作越复杂
人员培训
不同设备需要不同操作方式
备品备件
型号过多导致库存成本增加
现场维修
故障定位和维修效率下降
02 停车场设备、网络与计费

## Slide 9
NETWORK & REMOTE
停车场网络与远程管理
无人值守停车场需要“主备网络＋离线补传＋远程处置”。
09
城市运营平台
有线宽带
主用网络 · 稳定承载
4G / 5G
备用网络 · 自动切换
停车场出入口
智能化设备
切
网络自动切换
主网络故障后自动启用4G或5G备用链路。
传
离线订单补传
网络恢复后自动补传订单，降低订单丢失风险。
视
视频监控
远程核实车牌识别错误、道闸故障和收费争议。
讲
远程对讲
运营中心可直接与现场车主沟通并处理异常。
02 停车场设备、网络与计费

## Slide 10
UNIFIED BILLING
停车场统一计费
计费规则由运营平台统一管理，不固化在停车场设备或厂家平台中。
10
统一计费
规则中心
临时停车
包月停车
共享停车
商户优惠
充电优惠
超时占用费
道路欠费补缴
特殊车辆减免
统
平台统一管理
收费规则、优惠规则、订单和支付结果在同一平台配置与追踪。
为什么不能固化在设备中？
停车收费形式会持续变化。如果规则掌握在不同厂家手中， 每次调整都需要单独开发，增加费用并影响
运营效率。
统一通过
平台计费
，是停车场、充电和道路停车一体化运营的基础。
02 停车场设备、网络与计费

## Slide 11
ROAD PARKING
道路停车检测方式选择
不同路段的周转率、人工成本和建设条件不同，不能“一刀切”。
11
磁
地磁＋PDA
建设成本相对较低
施工相对简单
需要收费员现场确认
依赖人员管理和执行
高周转率
收费潜力大
视
高位 / 低位视频
建设成本较高
供电、施工、网络要求高
可减少收费人员投入
自动化程度相对较高
低周转率
人工成本高
巡
视频巡检车
单次巡检覆盖面积大
需要车辆和驾驶人员
可快速覆盖分散泊位
需要规划巡检频次
泊位分散
机动巡检
选择原则：
先分析路段经营特征，再决定设备方案，不要按全市统一模板简单复制。
03 道路停车建设与运营

## Slide 12
EQUIPMENT SELECTION
道路停车设备选型原则
采购价格只是显性成本，运营收益与长期成本才是最终判断依据。
12
↻
泊位周转率
⌚
平均停车时长
¥
停车收费标准
✓
车主自主缴费率
▦
路段泊位密度
⌁
供电和网络条件
⚒
施工难度
人
收费人员工资
修
设备维护成本
POC
不同路段选用不同方案
价格便宜不代表运营成本低，自动化程度高也不一定带来更高收益。 应用真
实数据验证方案。
选择典型路段
→
设计差异化管理方式
→
分析订单与缴费率
→
核算运营成本
→
调整管理方案
03 道路停车建设与运营

## Slide 13
STAFFING MODEL
道路停车收费人员配置
人员数量应由路段、时段和经营数据动态决定。
13
≠
一次配置后长期不变
人员过少：漏单、欠费、服务下降
人员过多：人工成本过高
目标是在订单及时确认、服务质量与人工成本之间取得平衡。
薪
收费员工资水平
位
每人管理泊位数
转
泊位周转率
时
平均停车时长
峰
高峰和低峰时段
自
车主自主缴费率
收
人均实收金额
率
路段整体缴费率
动态配置
按路段、时段和月份定期分析数据，及时调整人员数量与排班方式。
03 道路停车建设与运营

## Slide 14
ARREARS REDUCTION
降低道路停车欠费
通过自主缴费、无感支付、套餐和多场景追缴降低欠费。
14
付
培养自主缴费习惯
让缴费入口更清晰、更方便
设置清晰的停车缴费标识
提供小程序、二维码等缴费入口
推广车牌绑定和无感支付
通过短信或服务消息提醒缴费
在停车场等场景提供欠费补缴
套
设计差异化套餐
将临时收费转为预付产品
居民停车套餐
商户停车套餐
工作日停车套餐
夜间停车套餐
激励：
可设置奖励机制，让收费员推广自主缴费和包月产品。
◉
无感支付
＋
▣
预付套餐
＋
↻
多场景追缴
＝
↓
降低欠费
减少现金收费，释放人员精力，逐步提升
自主缴费率
。
03 道路停车建设与运营

## Slide 15
MANAGEMENT & SUMMARY
日常管理与建设总结
15
日常工作全面线上化
设备巡检
故障报修
维修处理
投诉处理
异常订单审核
人员排班考核
备品备件管理
现场资料上传
避免主要依靠电话、微信群和纸质表格，实现责任明确、过程留痕、结果可追踪。
1
先确定运营模式，再进行设备采购
2
充电桩和停车设备优先采用设备直连
3
统一设备、接口、计费、订单和支付标准
4
根据不同路段选择不同道路停车方案
5
通过无感支付和套餐降低欠费与人工成本
6
先试点、再评估、最后规模化建设
7
日常工作全面线上化，实现责任明确、过程留痕
智能化建设的目标不是“设备更多、系统更复杂”，而是让
运营更简单、成本更可控、设备更容易替换。